附件

隔离集线器主要产品参数与技术指标

（1）接入电流：220V 交流

（2）工作温度：0～80℃

（3）功率：≥120W

（4）端口数：≥16×3

（5）物理介质接口：RJ45

（6）物理介质类型：100BASE-T--3、4、5类UTP；100BASE-TX--5类UTP

（7）网络标准：IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3u 100BASE-TX

（8）适用网络类型：10M以太网、100M快速以太网

（9）机箱尺度标准：标准1U机位

（10）支持≥16个网络终端用户；

（11）支持单布线双网隔离；

（12）支持单布线三网隔离；

★（13）支持我厅现有的网络（完全兼容神易PC网络安全隔离卡（系列）或神易隔离计算机）；

（14）适用于机房集成环境；

（15）不改变用户端网络布线；

（16）与用户原有网络完美融合；

★（17）需要提供制造商（厂）家或授权销售商的原厂项目授权与质保函。

★（18）提供三年免费质保服务。

（19）提供7*24小时电话咨询服务，如有必要2小时内上门服务。

备注：“★”为重要参数，投标产品必须响应，否则视为无效投标。