附件

金山视频系统主要产品参数与技术指标

- MCU接入授权，视频会议VP9660资源池1080P60接入，无

缝对接省应急视频会商系统MCU

- 高清终端1台

- 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。支持H.323标准，能够和符合国际标准的产品互通。支持7×24小时长时间连续运行。支持在1.5M带宽下实现1080P 60FPS编码。
 2、支持H.263、H.263+、H.264 High Profile 等视频编码协议。支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p60fps。支持并提供网络双流功能，PC可通过网络将桌面内容作为双流发送给远端会场。
 3、支持G.711、G.722、G.722.1、G.728、AAC   LC/LD等多种音频编解码协议，可达到20KHz以上的宽频效果。具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能。
 4、提供多种网络接入方式，支持LAN、NAT穿越、防火墙穿越等功能。具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行，提供相关证明。支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略。
 5、提供不少于4路独立的高清视频输入4路独立的高清输出接口，其中不少于1路高清3G/HD-SDI输入输出、接口。不少于1路独立的标清视频输入、输出接口。提供≥2个10/100/1000M以太网口，支持RS232控制接口。
6、支持不少于4路音频输入，支持不少于4路音频输出，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。

7、高清摄像头12x 光学变焦，80°广角，851万像素。

8、与MCU同一品牌，接受省应急视频会商系统会管平台的注册与管理。

3、融合通信会商管理系统1项

1、实现全省视频会商系统随时随地独立自主组会

2、融合视频会商系统与省应急视频会商系统互联互通

3、无缝对接省应急视频会商系统综合管理平台

4、每个会场接入会管管理

5、会议预约管理

6、云会管，不同厅局体系不会串会。

7、后续可以接入视频监控、无人机、执法仪等

4、录播系统1项

1、提供各会场录播帐号，满足各会场会议录制及直播服务。

2、支持H.323和SIP会议录制，录制带宽支持128Kbps～8Mbps。

3、支持H.264、H.263等视频编解码协议，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF视频格式。

4、支持RAID硬盘、芯片、电源备份功能。

5、支持1080p60双流会议并发录制，支持同时录制高清、标清两路会议码流。

6、支持在PC、平板、手机等移动设备上基于浏览器可观看会议直播，且观看并发人数不少于500人。

7、支持音视频文件上传和下载，可点播已上传的文件，支持会议附件（如Word、PDF、PPT等格式）归档上传功能，支持登录鉴权、分级观看，可根据不同用户权限观看发布的视频内容，支持发表在线评论及实时在线交流，支持远程升级、系统日志、告警管理等功能。

5、线路1项

1、不低于6M专线,2年。
2、本地电路含首次施工工程安装建设,所需网络设备：包含网络接入的路由器、交换机、光电转换器等设备,会场内部的交换机设备,以及视频备份通道。

6、线缆及辅材敷设1项

1、包括网络线缆、音视频线缆等辅材，双绞线需采用符合YD∕T 1019-2013标准的8芯超五类双屏蔽网线，音视频线缆需符合GYT 224-2007，光缆器材应符合 ITU-T G.652标准。所有线缆寿命≥20年。
2、线缆、辅材敷设，以及终端、摄像头、麦克风“三固定”。
3、含其他必要的线缆、辅材及敷设。

4、包括网络系统集成、视频会议系统集成和系统总装联调，全省全网联调：与省应急视频会商系统的联调联测等。